## Slide 1: Обзор систем радиозондирования применяемых в Российской Федерации и зарубежом Обзор применяемых радиозондов в Российской Федерации и зарубежом Таблично-ориентированный код (BUFR) для передачи данных радиозондирования
Подготовил: Владимир Фоменко,
НТЦР ФГБУ «ЦАО»

## Slide 2: Мировая аэрологическая сеть

## Slide 3: Мировая аэрологическая сеть
Регион | Количество АЭ в базе OSCAR ВМО, которые должны участвовать в международном обмене | 
 | 2020 | 2021
Азия | 321 | 316
Северная и Центральная Америка | 178 | 176
Европа | 173 | 169
Юго-западная часть Тихого океана | 103 | 108
Африка | 89 | 89
Южная Америка | 77 | 77
Антарктида | 17 | 17
Итого: | 958 | 952
* телеграммы в КН-04 и BUFR поступают регулярно, примерно, с 608 АЭ. Примерно с 310 АЭ поступают телеграммы с NIL

## Slide 4: Мировая аэрологическая сеть
Страны | Количество АЭ в базе OSCAR ВМО, которые должны участвовать в международном обмене | 
 | 2020 | 2021
Европейский союз | 130 | 129
Российская Федерация | 114+3 | 114+3
США (вместе с островными АЭ) | 110+2 | 109+2
Китай | 87 | 87
Итого: | 446 | 444

## Slide 5: Мировая аэрологическая сеть
Система зондирования | Количество АЭ | Примечание
Автоматическая, с дополнительной возможностью определения ветра по радио (Радиотеодолит) | 4 | Тайланд
Автоматическая, с дополнительной возможностью определения расстояния (РЛС) | 193 | РФ, Китай, Казахстан, Украина
Спутниковая навигация | 430 | 
Итого: | 627* | 
* телеграммы в КН-04 и BUFR поступают регулярно, примерно, с 608 АЭ. Примерно с 310 АЭ поступают телеграммы с NIL

## Slide 6: Аэрологическая сеть РФ
Аэрологический комплекс | Количество на сети
АРВК «МАРЛ-А» | 35
АРВК «Вектор-М» | 55
АВК-1 (различных модификаций) в феврале 2023 их эксплуатация прекращается (запрещена ГКРЧ) | Около 20-30
АРНК «Полюс» | 18
АРНК «Полет» | 3 АЭ в оперативном режиме
АРВК «Вихрь» (к концу 2022 должно быть уставно 15 АРВК) | 1 вводится в эксплуатацию

## Slide 7: АРВК «МАРЛ-А»
Антенный пост
Антенная колонка, Зеркало (АФАР), блок управления и обработки. Установка только в РПУ
пост оператора
Компьютер, распределительный щит для связи с А.П.
производитель АО «СЭМЗ» (www.semzz.ru)

## Slide 8: АРВК «Вектор-М»
Антенный Пост
Антенная колонка
Зеркало (ФАР)
Возможна установка без РПУ
Пост оператора
Компьютер,
Блок обработки и управления,
блок питания, обязательно осциллограф
производитель ОАО «УПП «Вектор» (www.vektor.ru)

## Slide 9: АРВК «Вихрь»
Антенный пост
Антенная колонка
зеркало (ФАР)
Блок управления двигателями
Обязательно устанавливается в РПУ
Производитель АО «Радий» ( www.meteo-radiy.ru)

## Slide 10: АРВК «Вихрь»
Пост оператора
Компьютер,
блок питания и блок управления
Производитель АО «Радий» ( www.meteo-radiy.ru)

## Slide 11: АВК-1
Антенный пост
Пост оператора
снят с производства

## Slide 12: Характеристики АРВК РФ
№ | Характеристика | «МАРЛ-А» | «Вектор-М» | «Вихрь»
1 | Тип системы | Радиолокационная | Радиолокационная | Радиолокационная
2 | Масса, кг | 150 | 150 | 150
3 | Потребляемая мощность (кВт) | 0,2 | 0,5 | 0,4
4 | Электропитание | ~220 В | ~220 В | ~220 В,
5 | Система бесперебойного питания | есть | есть | есть
6 | Требуемая площадь помещения, кв. м | 6 | 6 | 6
7 | Рабочая частота, МГц | 1680 | 1680 | 1680
8 | Среднеквадратические ошибки измерения: |  |  | 
 | - дальности, м | 30 | 30 | 30
 | - угла места, град. | 0,1 | 0,12 | 0,1
 | - азимута, град. | 0,1 | 0,12 | 0,1

## Slide 13: Характеристики АРВК РФ
№ | Характеристика | «МАРЛ-А» | «Вектор-М» | «Вихрь»
9 | Дальность сопровождения радиозонда | 250 км | 250 км | 250км
10 | Наличие электровакуумных приборов | нет | нет | нет
11 | Характеристики антенной системы: |  |  | 
 | - тип | АФАР | ФАР | ФАР
 | - сканирование по азимуту | электронное + электромеханическое | электронное + электромеханическое | электронное + электромеханическое
 | - сканирование по углу места | электронное | электромеханическое | электромеханическое

## Slide 14: АРНК «БС СР Полюс»
Антенный пост
Антенна дальней и ближней зоны, МШУ ГНСС приемник для репитера
Пост оператора
Компьютер,
Блок обработки
ГНСС репитер
Производитель АО «Радий» (www.meteo-radiy.ru)

## Slide 15: АРНК «КАЗАН Полёт»
Антенный пост
Все направленная антенна
МШУ
Пост оператора
Компьютер, блок обработки
Производитель ООО «Аэроприбор» (www.zondr.ru)

## Slide 16: Характеристики АРНК РФ
№ | Характеристика | «ПОЛЮС» | «Полёт»
1 | Тип системы | Навигационная ГЛОНАСС/GPS | 
2 | Масса, кг | до 100 | 
3 | Потребляемая мощность (кВт) | 0,2 | 
4 | Электропитание | ~220 В | 
5 | Система бесперебойного питания | ИБП для ПК | 
6 | Требуемая площадь помещения, кв. м | 6 | 
7 | Рабочая частота, МГц | от 400.2 до 406.00 | 
8 | Дальность сопровождения радиозонда | по дальность не менее 250 км по высоте не менее 40 км | 
9 | Среднеквадратическая погрешность измерения высоты | 10 м | 8 м
10 | Используемый радиозонд | МРЗ-Н1 | АК2-02мН

## Slide 17: Аэрологическая сеть Китая
В Китае 120-124 АЭ (не включая районов Гонконга и Тайваня), расположены в средним интервалом 200-300 км, 87 станций участвует в глобальном обмене аэрологических данных за сроки 00 и 12 UTC, 33 АЭ зондируют для «внутреннего потребления» + 26 станций в срок 18 UTC производят только измерения ветра .
по данным из доклада LI Feng ВМО, примерно на 2010-2015

## Slide 18: Аэрологическая сеть Китая
по данным из доклада LI Feng ВМО, на слайде представлен локатор, работающий в L-диапазоне (частоте 1675 МГц)
По данным телеграмм КН-04 и BUFR, на АЭ Китая, которые участвуют в международном обмене, используются локаторы и радиозонды с кодами 00 (200), 01 (201) и 02 (202) / код в КН-04 и BUFR. В руководство ВМО № 306 I2, данные коды за Китаем не закреплены.
по данным из доклада LI Feng ВМО, в Китае также используются радиозонды на основе GPS, но данные от них в ЦАО не поступают.

## Slide 19: Аэрологическая сеть США
Согласно OSCAR WMO в США числится 111 АЭ, согласно информации, размещенной на сайте метеорологической службы (NWS) - 92 АЭ в Северной Америке и на островах Тихого океана, также NWS поддерживает работу 10 станций в Карибском бассейне. Телеграммы в КН-04 и BUFR поступают с порядка с 90 АЭ. На всех АЭ используются радиозонды с навигационными модулями GPS.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:National_Weather_Service_Elko_Weather_Forecast_Office

## Slide 20: Аэрологическая станция ELKO USA

## Slide 21: Аэрологическая станция ELKO USA
Служебное здание «обсерватории»

## Slide 22: Аэрологическая станция ELKO USA
Хранилище водорода, наполнительная и на крыше расположен аэрологический комплекс

## Slide 23: Аэрологический комплекс IMS-2000 производства США
Антенный пост
Пост Оператор
Совместим с радиозондами Lockheed Martin Sippican LMS-6, and Vaisala RS-92 NGP

## Slide 24: Аэрологическая станция ELKO USA
Место для наполнения оболочек

## Slide 25: Аэрологическая станция ELKO USA
Место для наполнения оболочек

## Slide 26: Аэрологическая станция ELKO USA
Хранилище баллонов с водородом

## Slide 27: Аэрологическая станция ELKO USA
Рабочая зона в «обсерватории» ELKO
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:National_Weather_Service_Elko_Weather_Forecast_Office

## Slide 28: Аэрологическая станция на Сейшельских островах
Служебное здание АЭ.
Работу АЭ спонсирует Английский метофис

## Slide 29: Аэрологическая станция на Сейшельских островах
Наполнительная, в которой установлен Французский электролизер «SAGIM»

## Slide 30: Аэрологическая станция на Сейшельских островах
Французский электролизер «SAGIM»

## Slide 31: Аэрологическая станция на Сейшельских островах
Наполнение оболочки

## Slide 32: Аэрологическая станция на Сейшельских островах
Рабочее место аэролога, зондирование осуществляется при помощи комплекса Vaisala MW41 и радиозондов RS41-SG, RS41-SGP, RS41-SGM

## Slide 33: Аэрологический комплекс Vaisala MW41, производства Финляндия
Антенный пост
Пост Оператора
Совместим с радиозондами RS41-SG, RS41-SGP, RS41-SGM
Notes: Совместим с радиозондами RS41-SG, RS41-SGP, RS41-SGM

## Slide 34: Аэрологический комплекс GRAF GS-E, производства Германия
Антенный пост
Пост Оператора
Совместим с радиозондами DFM-17, DFM-09
Notes: Совместим с радиозондами DFM-17, DFM-09

## Slide 35: Аэрологический комплекс Modem SR10, производства Франция
Антенный пост
Совместим с радиозондами M10, M20
Пост оператора

## Slide 36: Аэрологический комплекс GL-5000P, производства Южной Кореи
Совместим с радиозондом Jin Yang RSG-20A
Notes: Эксплуатируется на 9 аэрологических станциях в Индии

## Slide 37: Характеристики АРНК в Мире
№ | Характеристика | «АРНК» | 
1 | Тип системы | Навигационная ГЛОНАСС/GPS или только GPS | 
2 | Масса, кг | в большинстве случаев до 100 кг | 
3 | Потребляемая мощность (кВт) | 0,2 | 
4 | Электропитание | ~220 В | 
5 | Система бесперебойного питания | ИБП для ПК | 
6 | Требуемая площадь помещения, кв. м | 6 | 
7 | Рабочая частота, МГц | от 400.2 до 406.00 | 
8 | Дальность сопровождения радиозонда | по дальность не менее 200 км по высоте не менее 40 км | 
9 | Среднеквадратическая погрешность измерения высоты | 10 м | 
10 | Используемый радиозонд | только собственного производства | 
11 | На антенном посту: телеметрическая антенна все направленная или сегментированная, ГНСС приемник. На посту оператора: компьютер, приемная станция, ГНСС репитер, бокс для проверки (настройки) зондов в помещении (на рабочем месте) |  | 

## Slide 38: Автоматические аэрологические комплексы
Notes: Автоматические аэрологические комплексы производят фирмы:
Vaisala (Финляндия) - Autosonde
Modem (Франция)– Robotsonde
Meiser (Япония) - Automated Radiosonde System

## Slide 39: Autosonde AS41 Vaisala (Финляндия)

## Slide 40: Autosonde AS41 Vaisala (Финляндия)
Последняя модификация AS41 позволяет в позволяет автономно проводить до 60 выпусков, без участия оператора.
Рабочая скорость ветра для выпуска 25 м/с .
Температура от -40°C до 53°C.
Снеговая нагрузка до 150 кг/м²
Для наполнения оболочек используется как водород так и гелий.
Работа AS41 проверена на всех 6 континентах, в наиболее суровых условиях на 90 АЭ на более чем 700 000 автоматических выпусках.
Стоимость комплекса на 30 выпусков около 70 млн.руб.
Notes: Газовое хранилище
Пусковое устройство
Автоматическая метео станция (AWS)
Роботизированная комната, в которой хранятся контейнеры с оболочками и радиозондами
Экран управления
Система подготовки радиозондов
Стол загрузки контейнеры с оболочками и радиозондами
Электрический шкаф
Телеметрическая антенна
GPS антенна
Устройство учета расхода газа
Структура безопасности (перила)

## Slide 41: Autosonde AS41 Vaisala (Финляндия)
Видео Autosonde.mp4 (2:11 мин) https://www.youtube.com/watch?v=BfvTa8SKyyo
京士柏的自動高空探測系統 Automatic Upper-air Sounding System at King’s Park (0:20 мин) https://www.youtube.com/watch?v=8lUNhnRb8nE
выпуск шара при сильном ветре (1:31 мин) https://vimeo.com/555584152/c8bfda7c8c
Дополнительная информация об AS41 сотрудником Vaisala Matti и размещена на сайте: https://www.vaisala.com/en

## Slide 42: Robotsonde Modem (Франция)

## Slide 43: Радиозонды применяемые на сети РФ
 | Совместимый аэрологический комплекс | Тип передачи информации | Используемый термистор | Ошибка измерения температуры
МРЗ-3АК1 | АВК-1, МАРЛ-А, Вектор-М | Аналоговый, (модулированный) | ММТ-1 | ±0,6° С
МР3-3МК | МАРЛ-А, Вектор-М | Цифровой (пакетный) | бусинковый | ±0,6° С
МРЗ-Н1 | Полюс | Цифровой (пакетный) | бусинковый | ±0,6° С
АК2-02м | АВК-1, МАРЛ-А, Вектор-М | Аналоговый, (модулированный) | тип NTC | от ±0,6 до ±1,0° С (от модификации)
АК2-02мН | Полет | Цифровой (пакетный) | тип NTC | от ±0,6 до ±1,0° С (от модификации)
РЗМ-2 | АВК-1, МАРЛ-А, Вектор-М | Аналоговый, (модулированный) | ММТ-1 | ±1,0° С
И-2012 | АВК-1, МАРЛ-А, Вектор-М | Аналоговый, (модулированный) | ММТ-1 | от ±0,5 до ±1,8 ° С (от модификации)

## Slide 44: Радиозонды применяемые на сети РФ
Радиозонд МРЗ-3МК
(АО «Радий»)
Радиозонд МРЗ-3АК1
(АО «Радий»)

## Slide 45: Радиозонды применяемые на сети РФ
Радиозонд И-2020
(ООО «НПФ Мультиобработка»)
Радиозонд РЗМ-2 (ОАО «УПП «Вектор»)

## Slide 46: Радиозонды применяемые на сети РФ
Радиозонд МРЗ-Н1
(АО «Радий»)
Радиозонд АК2-02м и АК2-02мН (ООО «Аэроприбор»)

## Slide 47: Радиозонды применяемые зарубежом (производства Vaisala, Финляндия)
RS92
RS41

## Slide 48: Радиозонды применяемые зарубежом (производства США)
Lockheed Martin LMS-6

## Slide 49: Радиозонды применяемые зарубежом (производства GRAF, Германия)
DFM-17

## Slide 50: Радиозонды применяемые зарубежом (производства GRAF, Германия)
DFM-09

## Slide 51: Радиозонды применяемые зарубежом (производства Modem, Франция)
М10

## Slide 52: Радиозонды применяемые зарубежом (производства Modem, Франция)
M20

## Slide 53: Радиозонды применяемые на сети в Мире
 | Измерение температуры | Измерение влажности | Измерение высоты | Измерение ветра | 
 |  |  |  | скорость | направление
RS41 Vaisala | от -90° С до +60° С ±0,3° С /0,4° С | От 0 до 100% ±4% | <10 м | до 160 м/с ±0.15 м/с | 0 до 360 ±2°
DFM-17 GRAW | от -90° С до +60° С ±0,2° С | От 0 до 100% ±3% | <8 м | до 200м/с ±0.1 м/с | 0 до 360 ±1°
DFM-09 GRAW | от -95° С до +50° С ±0,2° С | От 0 до 100% ±4% | <10 м | до 200м/с ±0.1 м/с | 0 до 360 ±1°
М10 MODEM | от -100° С до +60° С ±0,3° С | От 0 до 100% ±3% | ±5 м | ±0.15 м/с | ±1°
М20 MODEM | от -100° С до +60° С ±0,3° С | От 0 до 100% ±3% | ±5 м | ±0.15 м/с | ±1°

## Slide 54: Радиозонды применяемые на сети в Мире
Производитель | 2015 | % от общего числа | 2016 | % от общего числа
Vaisala | 173641 | 36.6 | 170205 | 33.7
MODEM | 20776 | 4.4 | 24544 | 4.9
LMS | 51233 | 10.8 | 54047 | 10.7
GRAW | 15447 | 3.3 | 15975 | 3.2
InterMet | 5036 | 1.1 | 4205 | 0.8
Meisei | 20016 | 4.2 | 27561 | 5.5
Chinese | 36151 | 7.6 | 31901 | 6.3
JinYang | 7172 | 1.5 | 11517 | 2.3
Russian | 75078 | 15.8 | 84941 | 16.8
Other | 70061 | 14.8 | 79647 | 15.8
Всего | 474611 | 100.0 | 504543 | 100.0
An assessment of different radiosonde types 2015/2016, Bruce Ingleby

## Slide 55: Радиозонды применяемые зарубежом
Так же радиозонды и системы радиозондирования производятся в :
Японии - компания Meise (https://www.meisei.jp),
ЮАР - компания InterMet (https://intermet.co),
Индии – копания SSTC (http://www.sstc.org.in) и др.

## Slide 56: Производство оболочек
1. Этап Нанесение состава на форму, путем окунания в специальный бассейн.

## Slide 57: Производство оболочек
2 этап. Оболочку снимают с формы, и каждая оболочка наполняется для проверки и сушки

## Slide 58: Производство оболочек
3 этап. Наполненные оболочки, некоторое время находятся в специальном ангаре , во время которого они растягиваются и проверяются на целостность

## Slide 59: Производство оболочек
4 этап. Оболочки спускают и помещаются на специальный стенд для дальнейшей вулканизации

## Slide 60: Производство оболочек
5 этап. Оболочки помещаются в печь для вулканизации

## Slide 61: Изготовление оболочек
6 этап. Оболочки вулканизируются в печах некоторое время.

## Slide 62: Код BUFR для передачи аэрологической информации

## Slide 63: Код BUFR
На аэрологической сети Росгидромета внедрение и использование кода BUFR регулируется приказом руководителя Росгидромета № 174 от 20.04.2017 г.
Этим приказом был определен порядок начала использования BUFR, ответственные учреждения Росгидромета за внедрение кода и региональные особенности формирования сообщений в коде BUFR.

## Slide 64: Таблично-ориентированные кодовые формы
Таблично-ориентированные кодовые формы (ТОКФ) способны удовлетворять новым требованиям:
РАСШИРЯЕМОСТЬ (возможность легкого добавления новых параметров, изменения точности представления),
САМООПИСАНИЕ (описание содержания),
ГИБКОСТЬ (возможность изменения содержания),
Обратная совместимость (доступны старые архивы),
СЖАТИЕ(двоичные ТОКФ).

## Slide 65: Что такое BUFR?
Binary Universal Form for the Representation
of Meteorological Data-Двоичная универсальная форма для представления метеорологических данных
в ВМО имеет название FM 94

## Slide 66: На что похоже сообщение BUFR?
01000010010101010100011001010010000000000000000000110100000000110000000000000000000100100000000000000000001110000000000000000000000000000000000000001001000000010000000100000100000111010000110000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000011000000000000001000000010000000100000010000011000000010000000000000000000000000000001000000000001001000011110101110111000100000000110111001101110011011100110111
(Иными словами, просто строка из нулей и единиц, в «машинном представлении»!)

## Slide 67: Разделы сообщения BUFR
•0 Раздел указателя
•1 Раздел идентификации
•2 Необязательный раздел
•3 Раздел описания данных
•4 Раздел данных
•5 Конец сообщения

## Slide 68: Раздел 0 –Раздел указателя
Этот раздел содержит:
• Строку символов “BUFR” обозначающую начало сообщения
• Общую длину сообщения
• Номер издания BUFR

## Slide 69: Раздел 1 –Раздел идентификации
Раздел содержит:
• Версии таблиц, на которые ссылается сообщение
• Общее описание содержания сообщения, включая:
–Центра и под-центра поставщиков данных
–Категорию и под-категорию данных
–Репрезентативные дату и время
• Признак наличия необязательного раздела 2

## Slide 70: Раздел 2 –Необязательный раздел
Раздел определяется центрами автоматической обработки данных (АОД), производящими или использующими сообщение
Как правило содержит дополнительную информацию для использования в центре АОД:
– Ключи базы данных для облегчения поиска заданных данных без декодирования всего сообщения
– Все, что центр обработки может счесть полезным

## Slide 71: Раздел 3 –Раздел описания данных
Раздел содержит:
• Количество поднаборов данных (как правило, индивидуальных наблюдений)
• Признак, указывающий на то, сжаты или несжаты данные, и являются ли они данным наблюдений или прогностическими данными
• Перечень дескрипторов, которые описывают элементы данных, содержащиеся в каждом поднаборе данных

## Slide 72: Раздел 4 –Раздел данных
Раздел содержит:
• Фактические данные, определенные перечнем дескрипторов в Разделе 3

## Slide 73: Раздел 5 –Конец сообщения
Раздел содержит:
•Строку символов «7777», указывающих на конец сообщения
•Проверка по этому индикатору может быть полезна для обнаружения некоторых типов искажения данных (в частности, пропуска октетов в части сообщения), так как общая длина сообщения известна из Раздела 0

## Slide 74: Валидаторы BUFR
Программы (приложения) для раскодирования BUFR называются валидаторами.
Валидаторы могут быть онлайн и офлайл.
Онлайн валидаторы:
валидатор от ECMWF (https://apps.ecmwf.int/codes/bufr/validator/)
валидатор от Deutscher Wetterdienst (https://kunden.dwd.de/bufrviewer/)
валидатор ЦАО (https://cao-ntcr.mipt.ru/bufr/check/)
Один из офлайн валидаторов был разработан в ЦАО (А.П. Кацем), «cBufr» (http://cao-rhms.ru/update/bufr/bufrde.htm)

## Slide 75: Раскодирование BUFR

## Slide 76: Раскодирование BUFR

## Slide 77: Раскодирование BUFR

## Slide 78: Раскодирование BUFR

## Slide 79: Раскодирование BUFR

## Slide 80: Раскодирование BUFR

## Slide 81: Раскодирование BUFR

## Slide 82: Особенности Правил передачи аэрологических данных в ТОКФ
Сообщение должно быть передано по достижении уровня 100 гПа. Все данные наблюдений для всего выпуска полностью должны быть переданы в следующем сообщении, которое создается по завершению выпуска.
В данные каждого уровня должны включаться полетное время и географическое положение радиозонда.
Количество уровней ограниченно только длиной сообщения 500000 октетов, что позволяет передавать данные с высоким вертикальным разрешением.
Данные на высотах должны передаваться в порядке убывания давления (возрастания высоты).

## Slide 83: Мониторинг поступления BUFR ВМО
https://confluence.ecmwf.int//display/TCBUF/TEMP+BUFR+Timeliness

## Slide 84: Мониторинг поступления TEMP ВМО
https://confluence.ecmwf.int//display/TCBUF/TEMP+BUFR+Timeliness

## Slide 85
Спасибо за внимание!
Доклад подготовлен на основании источников, размещенных в сети Интернет