## Slide 1: Состояние и перспективы развития аэрологических наблюдений на сети Росгидромета
Докладчик: Врио начальника НТЦР Фоменко Владимир Леонидович
ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» Росгидромет
15 сентября 2026 г.
Notes: Уважаемые Коллеги, Вашему вниманию представляется доклад о состоянии и перспективах развития аэрологических наблюдений на сети Росгидромета.
Аэрологическая сеть — является фундаментом, на котором держатся прогнозы погоды, безопасность полётов и климатический мониторинг. Сегодня мы проанализируем, в каком состоянии находится сеть по итогам 2025 года и восьми месяцев 2026 года, и какие шаги необходимо предпринять для ее сохранения и развития.
Наш взгляд, на сети много вопросов, которые требуют огласки и решений. Несмотря на то, что с методическими отделами мы работаем в формате 24/7, есть предложение, подобные совещания сделать регулярными и проводить каждые два года, предлагаем внести этот пункт в решения совещаний, если участники совещания поддержат это предложение.

## Slide 2: Рейтинг станций
По итогам работы в 2025 году определены лидеры рейтинга аэрологических станций ФГБУ «ЦАО»:
первое место — станция Омск,
второе место — станция Печора,
третье место (разделили) — станции Алдан и Мурманск.
Notes: Начнем с положительных моментов. По итогам работы за 2025 год в неофициальном рейтинге ЦАО были выбраны лучшие аэрологические станции. При оценке учитывались такие параметры, как средняя высота, оценка данных наблюдений относительно прогноза и выполнение плана. Рейтинг станций ежемесячно публикуется на страницах ФГБУ «ЦАО»
Лучшей станций была признана:
Омск
На втором месте Печора
Третье место разделили Алдан и Мурманск
От всей души поздравляем Коллективы аэрологических станций с достигнутыми результатами, желаем достижения максимальных высот и поддерживать качество данных наблюдений на таком же высоком уровне.

## Slide 3: Аэрологическая сеть Росгидромета
В 2025 и в 2026 годах:
113 «базовых» АЭ на территории РФ + 4 высокоширотные (Антарктика, Арктика + ЛСП «Северный полюс»)
Законсервировано 4 станции.
На 2027 год:
- 112 «базовых» АЭ на территории РФ + 4 высокоширотные (Антарктика, Арктика + ЛСП «Северный полюс»)
- Законсервировано 5 станций
Notes: По состоянию на 2025 - 2026 года «базовая сеть» РФ включает 113 аэрологических станций, а также 4 высокоширотные станции ААНИИ: 2 Антарктике, 1 Арктике и ледовую станцию «Северный полюс». Условно законсервировано 4 станции
В докладе речь пойдет о «базовой сети».
На 2027 год
«базовая» сеть будет насчитывать 112 станций и 5 станции будут законсервированы.
На слайде представлена карта, на которой отмечена базовая сеть, на карте видно, что действующие станции расположены неравномерно, особенно на севере, в Сибири и на востоке.
Законсервированные АЭ:
Аян
Хатанга,
Амдерма
Анадырь
+ Норильск

## Slide 4: Выполнение Плана радиозондирования (динамика 2018–2026)
За 8 лет сеть потеряла эквивалент крупного УГМС (~30 выпусков/сутки)
В мае–августе 2026 г. одновременно простаивало 6–8 АЭ
Год | Выполнение плана, % | Выпусков в сутки
2018 | 96,9 | 220,8
2020 | 95,9 | 218,6
2023 | 91,8 | 209,3
2024 | 88,5 | 200,1
2025 | 87,4 | 194,9
I пол. 2026 | 85,0 | 189,3
Август 2026 | 80,3 | 180,0
Chart: Объемы радиозондирования
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I пол-е 2026 | авг.26
% Плана | 96.9 | 96.3 | 95.9 | 94.9 | 94.2 | 91.8 | 88 | 87.4 | 85 | 80.3
Выпусков в сутки | 220.8 | 220.8 | 218.6 | 216.4 | 214.8 | 209.3 | 200.1 | 194.9 | 189.3 | 180
Notes: Выполнение плана радиозондирования — это комплексный показатель, на который влияет множество факторов, такие как техническое состояние аэрологических комплексов, наличие расходных материалов, наличие разрешения на использование воздушного пространства, радиопомехи и многое другое.
К сожалению, вынуждены констатировать устойчивую тенденцию к снижению выполнения Плана радиозондирования и объемов радиозондирования. В 2025 году План был выполнен лишь на 87,4 % — это самый низкий показатель с 2018 года.
В 2018 году наблюдался наиболее высокий % выполнения Плана за последние десятилетия
Если в 2018 году в среднем в сутки производилось 221 наблюдение, то по итогам 2025 года в среднем в сутки производилось 195 выпусков, а первом полугодии 2026 году этот показатель снизился до 189, а к августу – до 180 выпусков в сутки.
Сеть фактически потеряла около 30 выпусков в сутки, а это 15 аэрологических станций.

## Slide 5: Структура причин невыпусков
В апреле 2026 г. доля «нет р/зондов» достигала пика — 43 %
Количество срывов «запреты» и «радиопомехи» — увеличивается
Причина | 2025 год, % кол-во случае | Первое полугодие 2025 г, % кол-во случае | Первое полугодие 2026 г, % кол-во случае
Отказ оборудования | 46 ~4 750 | 50 ~ 2 220 | 35 ~ 2 120
Нет р/зондов | 20 ~2 020 | 22 ~950 | 31 ~1 880
Запрет ЕС ОрВД | 13 ~1 350 | 10 ~420 | 18 ~1 090
Нет водорода | 1 ~100 | 2 ~85 | 7 ~420
Метеоусловия | 9 ~870 | 10 ~450 | 7 ~420
Плановые работы | 7 ~1 150 | 3 ~305 | 2 ~120
Итого | ~10 250 | ~4 430 | ~6 050
Chart: Структура причин невыпусков, %
| Отказ оборудования | Нет р/зондов | Запрет ЕС ОрВД | Нет водорода | Метеоусловия | Плановые работы
2025 год | 46 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7
I полугодие 2025 | 50 | 22 | 10 | 2 | 10 | 3
I полугодие 2026 | 35 | 31 | 18 | 7 | 7 | 2
Notes: За весь 2025 год сеть не произвела около 10 250 наблюдений: 46% срывов пришлось на неисправность аэрологических комплексов и 20% на отсутствие радиозондов.
В первом полугодии 2026 года общее число непроизведенных наблюдений по отношению к аналогичному периоду 2025 года выросло с 4 400 до 6 050, что составляет около 36%!
В 2026 году ежемесячно по различным причинам не работают от 5 до 8 станций. Список неработающих станций практически не меняется: Сутур, Южно-Сахалинск, Махачкала, о Айон, Омолон, Белогорск, с марта добавилась станция Дивное, а с июля - Норильск В мае был зафиксирован антирекорд — одновременно простаивали 8 АЭ.
В 2026 году изменились причины невыпусков:
На первое место вышел дефицит радиозондов. Если в первом полугодии 2025 года из-за отсутствия зондов было пропущено около 950 наблюдений, то в 2026 году эта цифра выросла почти в два раза – до 1 880 случаев (или 31% всех пропусков). Пик пришелся на апрель и этот показатель достиг 43%.
Во-вторых, более чем в два с половиной раза выросли пропуски из-за запретов со стороны ЕС ОрВД – с 420 случаев в первом полугодии 2025 года до 1 090 случаев в 2026-м: в основном запреты в Крымском, Верхне-Волжском, Приволжском, Центральном и Северо-Кавказском УГМС.
В-третьих, в 5 раз увеличилось число срывов из-за отсутствия возможности добывать водород – с 85 до 420 случаев. По данной причине с конца 2025 года простаивают станции Чукотского УГМС + с июля к ним добавился Норильск из-за авариного состояния газогенераторной.
Доля срывов по причине неисправности и отказов аэрологических комплексов снизилась с 50% до 35%, но в абсолютных цифрах это все равно более 2 100 пропущенных выпусков только за полгода. И проблема износа парка аэрологических комплексов требует решения.
Если в 2025 году сеть преимущественно простаивала из-за неисправности оборудования, то в 2026 году она «голодает» (нет зондов) и «задыхается» от запретов.

## Slide 6: Качество данных наблюдений
 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I-е 2026
Геопотенциал, м | 40 | 39 | 37 | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 38 | 40
«Сомнительные» станции, случаи | 31 | 24 | 34 | 11 | 11 | 15 | 22 | 19 | 55 | 16
Высота зондирования, км | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 26,9 | 26,8 | 26,3 | 26,0 | 26,0 | 25,1 | 24.8
Notes: Снижение объемов радиозондирования сопровождается ухудшением качества данных и снижением высоты радиозондирования.
Базовый индикатор качества по геопотенциалу (оценка данных наблюдений относительно прогноза) в 2025 году резко вырос до 38 метров, а в I полугодии 2026 года достиг 40 метров. Мы наблюдаем практически линейный ежегодный рост ошибки измерений начиная с 2020 года.
В 2025 году произошел рост количества случаев «сомнительных» станций, выборка которых происходит согласно критериям ВМО: с 19 случаев в 2024 году до 55 случаев в 2025 г.
Также отмечается ежегодное снижение высоты радиозондирования, если в 2019 году, была достигнута наибольшая среднегодовая высоте радиозондирования 27.1 км, то при ежегодном снижении в 1-м полугодии 2026 года средняя высота составила 24.8 км, и это с учетом того, что большая часть теплых месяцев уже прошла.
Причинами, которые влияют на все три показателя являются:
техническое состояние аэрологических комплексов на сети и качество радиозондов.

## Slide 7: Качество радиозондов
В среднем по сети за 2025 год:
проверено 68 102 радиозонда, предполетный брак — 2,6 % (1 793 шт.)
выпущено в полет 66 309 радиозондов, отказы в полете — 6,6 % (4 374 шт.)
В среднем по сети за I полугодие 2026 года:
проверено 34 235 радиозондов, предполетный брак — 3,9 % (1 348 шт.)
выпущено в полет 32 887 радиозондов, отказы в полете — 8,2 % (2 684 шт.)
Notes: В среднем по сети за 2025 год предполетный брак радиозондов составил 2,6 % или 1793 шт., а за 1 полугодие 2026 года этот показатель составил 3,9 % или 1348 шт, и при сохранении тенденции к концу года брак может вырасти до 6-7%. Но если брак на земле – это дополнительные расходы производителей на гарантийный ремонт и логистику, то брак в полете (отказы радиозондов) – это уже недополученная информация или срывы наблюдений.
В 2025 году отказало в полете 4 374 р/зонда, что составляет 6,6%, за первое полугодие 2026 года этот показатель достиг 2 684 р/зонда или 8,1 %, по итогам года, при сохранении тенденции количество отказавших в полете р/зондов может вырасти до 10%
Наиболее стабильным по качеству остается радиозонд — МРЗ-3МК производства АО "Радий", составляющий около 70% парка. У него предполетный брак вырос незначительно — с 1,1 % до 2,2 %, а отказы в полете — с 5,5 % до 6,0 %.
Наблюдаемые изменения в показателях надежности радиозондов, мы в значительной степени связываем с объективными внешними факторами, которые возникли после 2022 года, а именно изменение в логистике поставки компонентов для производства радиозондов и адаптацией производителей к новым поставщикам.

## Slide 8: Состав парка аэрологических комплексов
Парк средств зондирования на конец 2025 г.: 166 комплексов
    «МАРЛ-А» — 40 шт. (23 единственные)
    «Вектор-М» (старые, до 2012 г.) — 21 шт. (16 комплексов единственные)
    «Вектор-М» (новые, Проект-2) — 31 шт.
    «Вихрь» — 29 шт.
    «Полюс» — 19 шт.
    «Полет» — 26 шт.
Станций с единственным комплексом — 68 АЭ
Notes: Парк средств зондирования в целом насчитывает 166 комплексов, в это число входят и неисправны комплексы, о демонтаже и списании которых в ЦАО информации не поступило:
Это радиолокационные комплексы:
- МАРЛ-А, которые установлены до 2012 года, в оперативной работе периодически задействуется 40 из которых 23 являются единственными
- Вектор-М, которые установлены, в три этапа до 2012 года, с 2017 по 2021 год и с 2025 и по 2026 годы. В настоящее время 5 комплексов 2 этапа неисправны больше месяца
- Вихрь, которые устанавливаются с конца 2021 года и по текущее время
Навигационные комплексы Полюс, которые устанавливаются на сеть с 2017 года, в основном являются дублирующими. И комплексы Полет, которые в настоящее время работают только в Колымском УГМС, дорабатывают имеющие остатки радиозондов и по нашей информации, производитель не планирует производить их в дальнейшем.
В целом по сети на 68 станция установлено по 1 аэрологическому комплексу. Это означает, что выход из строя комплекса на такой станции автоматически останавливает зондирование на продолжительное время.
В целом Сеть движется от модели «один комплекс на станцию» к модели обязательного резервирования (дублирования), но этот процесс идет слишком медленно.

## Slide 9: Техническое состояние парка АРВК
Тип АРВК | Пропусков в месяц
«Вихрь» | 0,2
«МАРЛ-А» (Проект-1) | 3,8
«Вектор-М» (Проект-1) | 3,8
«Вектор-М» (Проект-2) | 5,7
Для поддержания сети в рабочем состоянии – необходима ежегодная замена до 10 комплексов.
С 2023 года был заменен 21 комплекс.
Notes: Техническое состояние аэрологических комплексов на сети вызывает тревогу.
Статистика надежности или количество срывов на 1 установленный аэрологический комплекс за 8 месяцев 2026 года показывает следующее:
Комплексы «Вихрь» показывают эталонную надежность — всего 0,2 пропуска в месяц на комплекс.
«МАРЛ-А» и «Вектор-М» первой очереди — по 3,8 пропуска в месяц.
«Вектор-М» второй очереди — 5,7 пропуска в месяц. Это критическая ненадежность.
23 комплекса «МАРЛ-А» отработали два срока эксплуатации и нуждаются в срочной замене, также как 16 «Вектор-М» первой очереди (до 2012 года выпуска)
От коллапса сеть спасла программа развития АЗРФ, в результате которой с 2023 года было заменено 12 комплексов и закупки Росгидромета, в результате которой в 2025 и 2026 году было заменено 9 комплексов. В целом это 21 комплекс за 4 года.
Для поддержания сети в рабочем состоянии – необходима ежегодная замена до 10 комплексов, таким образом каждые 11-12 лет сеть обновляла бы парк радиолокационных комплексов
Что касается замены АРВК на АРНК, то это, по нашим оценкам финансово нецелесообразна из-за высокой стоимости навигационных зондов, которая практически в два раза выше локационных, однако использование АРНК в качестве резерва — это единственный верный путь обеспечения бесперебойности сети.
По оценкам на 2023 год, расходы на приобретение навигационного аэрологического комплекса и радиозондов к нему за 10 лет составят 113 млн. рублей, для радиолокационного комплекса – эти расходы составят 72 млн. рублей. В ценах 2026 года – конечные цифры будут гораздо выше.

## Slide 10: Хронические и новые проблемы
Кадровый голод.
Служебно-бытовые здания: построены в 1950–1980 гг., многие в аварийном состоянии
Отсталая технология газодобывания
Помехи для радиолокационных и навигационных комплексов
Notes: Нельзя не сказать о хронических проблемах, которые тянутся последние десятилетия.
- Кадровый голод усугубляется. На смену опытным аэрологам приходят специалисты без профильного образования. В крупных городах, на севере и востоке штаты станций часто не укомплектованы из-за неконкурентного уровня оплаты труды и отсутствия фонда служебного жилья. Для примера, штат нескольких станций по итогам методических инспекций.
- Инфраструктура многих АЭ находится в аварийном состоянии. Здания, построенные в 1950–1980-х годах, за время эксплуатации видели по большей части только косметический ремонт. Для примера – газогенераторное здание Читы и Норильска.
Добыча водорода на 105 станциях ведется устаревшим силколевым методом. Это тяжелый ручной труд, опасное производство, неэкологичная технология, требующая паспортизации и утилизации отходов.
На трех станция дорабатывают свой век французские генераторы водорода, на двух, а в ближайшее время таких станций станет 3 работают отечественные генераторы водорода типа H2box и HyLab на 2-3 станциях используют гелий или водород в баллонах.
Внедрению генераторов водорода электролизного типа мешает отсталая инфраструктура — отсутствие теплых помещений, которые не отвечают современным требованиям по безопасности для опасных производств, водоснабжения и водоотведения, а в некоторых местах нет электрических мощностей. Сегодня на совещании у нас присутствуют представили двух компаний, которые могут предложить готовые решения по добыче водорода.
Новым вызовом с 2022 года стало появление радиопомех для радиолокационных и навигационных комплексов. В августе 2026 года станция Пермь ни произвела ни одного наблюдения, но при этом были израсходованы аэрологические материалы в полном объеме. Также нерегулярно производятся наблюдения или радиозонды не достигают высоты разрыва оболочек на АЭ Курск, Воронеж, Нижний Новгород, в прошлом месяце этот список пополнила станция Чита.

## Slide 11: Перспективы развития аэрологических наблюдений
отказ от «аналоговых» радиозондов в пользу «цифровых»,
возобновление наблюдений на закрытых АЭ,
замена навигационных комплексов радиолокационными,
дополнительные учащенные наблюдения приземного слоя до высоты 2-3 км с применением беспилотных летательных аппаратов,
программа переноса АЭ из крупных городов,
Notes: Нам видится следующие направления развития аэрологических наблюдений на сети Росгидромета:
Сравнительный анализ аэрологических данных полученный от «аналоговых» и «цифровых» радиозондов показал, что ошибка измерения геопотенциала при применении «цифровых» зондов меньше на 10-15% чем при применении «аналоговых», кроме того, «цифровые» радиозонды позволяют получить более подробные данные о вертикальном распределении метеовеличин, цифровые радиозонды более помехоустойчивые. Стоимость обоих типов радиозондов практически одинаковая. Применение цифровых радиозондов соответствует рекомендациям ВМО о частоте измерений при аэрологических наблюдениях и требованиям РД 52.18.761-2025 (Средства измерений гидрометеорологического назначения сетевые, Общие технические требования).
Предлагаем данный вопрос обсудить сегодня на круглом столе и внести в протокол, как одно из решений.
В рамках проекта развития Арктического региона Российской Федерации предлагается возобновить аэрологические наблюдения в районе Анадыря Чукотское УГМС, Корф Камчатского УГМС, что позволит увеличить плотность сети в данном регионе и обеспечить синоптические центры необходимыми данными вдоль Северного морского пути.
Принимая во внимание высокую стоимость владения и эксплуатации навигационного комплекса, наличие радиопомех с которыми Росгидромету крайне трудно бороться, необходима замена 4 навигационных комплексов на радиолокационные: Нижний Новгород, Пермь, Барабинск, Белогорск.
Внедрение беспилотных летательных аппаратов для проведения учащенного зондирования до высоты 2-3 км, что позволит повысить качество прогнозов неблагоприятных метеорологических условиях.
Аэрологические станции, которые расположенные в крупных городах сталкиваются с проблемами застройки прилегающих территорий высотными зданиями, что приводит к закрытию горизонта и невозможности проведения радиозондирования до максимальной высоты подъема радиозонда. Также крупные города являются источниками радиопомех, источники которых в некоторых случаях либо невозможно установить, либо невозможно устранить. Все это приводит к снижению объемов получаемых аэрологических данных и снижению их качества. Считаем, что нужна комплексная программа по переносу аэрологических станций за пределы крупных городов.

## Slide 12: Заключение
«Аэрологическая сеть продолжает функционировать, обеспечивая страну критически важной информацией. Однако удержание её на текущем уровне достигается за счет предельного напряжения сил коллективов УГМС и ЦАО.
Для предотвращения необратимой деградации сети требуются не точечные, а системные решения и целевое финансирование. Без этого к 2030 году сеть может потерять до 20–25 % своего потенциала».
Notes: Аэрологическая сеть продолжает функционировать, обеспечивая страну критически важной информацией о состоянии атмосферы. Коллективы аэрологических станций и сотрудники УГМС, несмотря на объективные финансово-экономические ограничения и технические сложности, в целом справляются с задачей выполнения Плана радиозондирования.
Однако удержание сети на текущем уровне достигается за счет предельного напряжения сил. Для предотвращения необратимой деградации сети требуются не точечные, а системные решения и целевое финансирование. Без этого к 2030 году сеть может потерять до 20–25 % своего потенциала, что недопустимо в условиях растущих требований к качеству метеорологического обслуживания потребителей.

## Slide 13: Спасибо за внимание!
Notes: Доклад окончен. Спасибо за внимание, готов ответить на Ваши вопросы!